## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: LA PERCEPTION
  De guider ses actions,
1- Généralités
Le capteur: est un dispositif transformant une grandeur physique (température, pression, position, concentration, etc.) en un signal (souvent électrique) qui renseigne sur cette grandeur.
La perception : est la capacité qui permet à un organisme sur la base des informations fournies par ses sens:
  De connaître son environnement.

## Slide 3: 2- Principes des capteurs
Mesurer une grandeur physique c’est attribuer une valeur quantitative en prenant pour référence une grandeur de même nature appelée unité.
Le mesurage: c’est l’ensemble des opérations pour déterminer la valeur du mesurande.
Ensuite d'autres définitions doivent être connues comme :
La mesure: c’est le résultat du mesurage. Autrement dit c’est la valeur du mesurande.
Le mesurande: c’est l’objet de la mesure ou plus simplement la grandeur à mesurer.

## Slide 4: 3- Caractéristiques des capteurs
    la grandeur physique observée,
Un capteur peut être caractérisé selon de nombreux critères dont les plus courants sont les suivants :
        sa fidélité
    son temps de réponse,
    son étendue de mesure
    sa sensibilité
  sa précision
      sa linéarité
      sa bande passante
      sa résolution
      son hystérésis

## Slide 5: 4- Différents types de capteurs
En fonction de la caractéristique électrique de la grandeur de sortie, on peut classer les capteurs en deux grandes familles :
        les capteurs passifs
        les capteurs actifs
Cette classification a une influence sur le conditionneur qui lui est associé.
4-1 Les capteurs passifs: Dans la plupart des cas, ces capteurs ont besoin d’une énergie extérieure pour fonctionner. ils sont souvent modélisés par une impédance qui varie avec le phénomène physique étudié (mesuré).
Le capteur se comporte en sortie comme un dipôle passif qui peut être résistif, capacitif ou inductif.

## Slide 6
MESURANDE | EFFET UTILISE | MATERIAUX
Température Très basse température | Résistivité Constante diélectrique | Pt, Ni, Cu, semi-conducteurs. Verre
Flux optique | Résistivité | Semi-conducteurs
Déformation | Résistivité Perméabilité | Alliages nickel Alliages ferromagnétiques
Position | Résistivité | Magnétorésistances : Bismuth, antimoine d’indium
Humidité | Résistivité | Chlorure de lithium
En fonction du mesurande, on utilise plusieurs effets pour réaliser la mesure.

## Slide 7
4-2 Les capteurs actifs: Un capteur actif fonctionne comme un générateur ; dès qu’il est soumis à l'action d'un mesurande celui-ci transforme celle-ci en une grandeur directement exploitable à savoir en énergie électrique.
Le tableau suivant donne les principes physiques les plus utilisés en fonction d'un mesurande :

## Slide 8
MESURANDE | EFFET UTILISE | GRANDEUR DE SORTIE
Température | Thermoélectricité (thermocouple) | Tension
Flux optique | Photoémission Pyroélectricité | Courant Charge
Force, pression, accélération | Piézoélectricité | Tension
Position | Effet Hall | Tension
Vitesse | Induction | Tension

## Slide 9: 5- Capteurs pour la robotique
On distingue deux catégories de capteurs utilisés en robotique mobile et en robotique de manipulation:
        Les capteurs proprioceptifs
        les capteurs extéroceptifs
5-1 Capteurs proprioceptifs pour les robots de manipulation
Ces capteurs assurent un contrôle permanent du système mécanique articulé. Ils interviennent dans les boucles de régulation.

## Slide 10: 5-1-1 Capteurs de position
Ce sont les capteurs qui servent à nous informer sur le déplacement articulaire (linéaire pour les articulations prismatiques ou angulaire pour les articulations rotoîdes).
Exemple: les capteurs potentiomètriques.
5-1-2 Capteurs de vitesse
5-1-3 Capteurs d’accélération
Dans la majorité des cas, on essaie de se ramener à la mesure d'une vitesse de rotation.
Ces capteurs trouvent leurs applications dans la commande dynamique des robots

## Slide 11: 5-2 Capteurs proprioceptifs pour les robots mobiles
Les capteurs proprioceptifs renseignent sur le déplacement du robot dans l'espace. Les informations ainsi fournies, constituent donc une source de renseignements très importante pour la navigation.
Elle permet d'estimer le déplacement à partir de la mesure de rotation des roues.
5-2-2 Le radar doppler
Il permet de mesurer la vitesse du véhicule par effet doppler.
5-2-1 L’odométrie

## Slide 12
Ces capteurs permettent au robot manipulateur de s’adapter aux variations de l’environnement dans lequel il évolue.
5-2-2 Le gyromètre
5-3 Capteurs extéroceptifs pour les robots manipulateurs
Il sert à mesurer l'orientation du corps sur lequel il est placé, ceci par rapport un référentiel fixe et selon un ou deux axes.
5-3-1 Les proximètres
Ces capteurs représentent une sous-classe des capteurs sans contact. Ils fournissent soit une information binaire liée à la présence ou absence d’objet à proximité, soit une information quantifiant la proximité de quelques millimètres à quelques mètres.
5-3-2 Les systèmes de vision

## Slide 13: 5-4 Capteurs extéroceptifs pour les robots mobiles
Ces capteurs fournissent directement des données sur la position du robot dans l'environnement.
5-4-1 Les télémètres
  A ultrasons, utilisant la mesure du temps de retour d'une onde sonore réfléchie par les obstacles pour estimer la distance.
  A infrarouge, constitué d'un ensemble émetteur/récepteur utilisant des radiations invisibles pour la détection d'obstacles.
  Laser, utilisant un faisceau laser et mesurant le temps de vol d'une impulsion émise par une diode laser à faible puissance.

## Slide 14
5-4-2 Les balises
la position pourrait être détectée par le robot, afin de faciliter sa localisation.
5-4-3 Le GPS (Global Positionning System)
Le GPS utilise une constellation de satellites (24-32) à 20 000 km. Sa précision est de l’ordre de quelques dizaines de mètres.
5-4-4 Le DGPS (Differential Global Positionning System)
Est une amélioration du GPS permettant de passer d'une précision de 15 mètres à 1-3 cm

## Slide 15: 6-Nature des signaux de sortie des capteurs
Les capteurs peuvent être caractérisés en fonction de la nature du signal de sortie :

## Slide 16: 6-1 Les capteurs « tout ou Rien » (T.O.R.)
Ces capteurs délivrent une information binaire. Une valeur de seuil est définie.

## Slide 17: 6-1 Les capteurs « tout ou Rien » (T.O.R.)
Lorsque la grandeur d’entrée est inférieure au seuil, la sortie du capteur est à O, lorsque la grandeur d’entrée est supérieure au seuil, la sortie du capteur est à 1.

## Slide 18: 6-2 Les capteurs proportionnels analogiques
Ils fournissent un signal proportionnel à la grandeur mesurée

## Slide 19: 6-3 Les capteurs proportionnels numériques
Ils fournissent des signaux numériques proportionnels à la grandeur à mesurer :