## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: Séquence II
Les capteurs proprioceptifs: Définition
La mesure de la position en robotique
Les potentiomètres: Principe, avantages et inconvénients
Les résolveurs: Principe, avantages et inconvénients

## Slide 3
INTRODUCTION:
Un robot est une machine équipée de capacités de perception, de décision et d'action qui lui permettent d'agir de manière autonome dans son environnement en fonction de la perception qu'il en a.
La perception est possible grâce aux capteurs proprioceptifs et extéroceptifs
Nous allons aborder les capteurs proprioceptifs dans un premier temps.

## Slide 4: LES CAPTEURS PROPRIOCEPTIFS
Il existe plusieurs technologies de capteurs proprioceptifs qui servent à mesurer la position d’un robot.
Les capteurs proprioceptifs permettent de mesurer l'état du robot lui-même (position ou vitesse, charge de la batterie, etc.) tandis que les capteurs extéroceptifs permettent de mesurer l'état de l'environnement (cartographie, température, etc.)

## Slide 5: LA MESURE DE LA POSITION
I- Les potentiomètres angulaires et rotatifs
I-1 Définition
Un potentiomètre est un type de résistance variable à trois bornes, dont une est reliée à un curseur se déplaçant sur une piste résistive terminée par les deux autres bornes.

## Slide 6: I-2 Principe de fonctionnement
Ce système permet de recueillir, sur la borne reliée au curseur, une tension qui dépend de la position du curseur et de la tension à laquelle est soumise la résistance. Ce capteur traduit donc l'angle à mesurer en tension entre la borne C et la borne A. La position du curseur peut varier entre 0° et 360° au maximum.

## Slide 7: I-3 Types de potentiomètres
Il existe deux types de potentiomètres :
les potentiomètres bobinés ;
les potentiomètres à piste plastique.
Les capteurs angulaires bobinés sont constitués d'un fil résistif bobiné. Ils permettent d'avoir des capteurs angulaire mesurant jusqu'à 358° ou même des capteurs rotatifs jusqu'à 10 tours.
Les potentiomètres bobinés

## Slide 8: I-3 Types de potentiomètres
La technologie à piste plastique est utilisée pour des capteurs angulaire comme pour des capteurs linéaires. Elle permet d'augmenter notablement la durée de vie des capteurs
Les potentiomètres à piste plastique, cermet ou carbone
Avantage : simples à mettre en œuvre.
Inconvénient : amplitude de mesure limitée
(1 tour maximum pour la mesure angulaire).

## Slide 9: LA MESURE DE LA POSITION
II- Les potentiomètres linéaires
Un potentiomètre est un type de résistance variable à trois bornes, dont une est reliée à un curseur se déplaçant sur une piste résistante terminée par les deux autres bornes.
Ce système permet de recueillir, sur la borne reliée au curseur, une tension qui dépend de la position du curseur et de la tension à laquelle est soumise la résistance.
II-1 Définition

## Slide 10: II-2 Principe de fonctionnement
On mesure une position linéaire en mesurant une variation de tension aux bornes A et C de la résistance variable.
La résistance est proportionnelle à la longueur du fil résistant.

## Slide 11: LA MESURE DE LA POSITION
III- Les résolveurs
Les résolveurs sont les capteurs de déplacement les plus utilisés après les codeurs rotatifs optiques. Ils convertissent la position angulaire d’un rotor en deux tensions, ce qui permet une représentation claire et absolue de la position.
III-1 Définition

## Slide 12: III-2 Principe de fonctionnement
Un transformateur, dont le primaire P0 est sur le stator et le secondaire S0 sur le rotor, est alimenté par une tension alternative de fréquence proche de 10 kHz
Un autre enroulement rotorique P1 reçoit son alimentation par le secondaire S0 du transformateur précédent. Il produit un champ tournant qui induit dans deux enroulements secondaires S1 et S2 placés au stator et décalés de 90°, deux tensions dont la combinaison permet de déterminer la position du rotor

## Slide 13: III-2 Principe de fonctionnement
Le résolveur est un transformateur rotatif. Le bobinage du rotor est alimenté par un signal sinusoïdal à haute fréquence.
Il induit une tension de même fréquence dans les deux enroulements du stator disposés à 90 degrés l'un par rapport à l'autre.
L'amplitude de ces tensions induites dépend du sinus, respectivement du cosinus de l'angle de rotation.

## Slide 14: III-3 Avantages et inconvénients
Limites :
• Résolution sur position dépend de la résolution du CAN (12 ou 16 bits) ; typiquement 12 bits pour 4096 points/ tr
• La vitesse étant dérivée de la position, une erreur de quantification sur le calcul de celle-ci entraîne un bruit sur le calcul de la vitesse.
 se répercuter au courant du moteur.
Les résolveurs sont réputés pour leur grande fiabilité et ils sont souvent le choix systématique pour les applications de sécurité nécessitant un haut degré de fiabilité.
Avantages – Fiable, robuste, précis, longue durée de vie. Inconvénients – Encombrant, lourd, coûteux.