## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: Séquence III
Le codeur optique incrémental: Principe, avantages et inconvénients
Le codeur optique absolu: Principe, avantages et inconvénients
Principe de fonctionnement du capteur à effet Hall

## Slide 3: LES CAPTEURS PROPRIOCEPTIFS
Il existe plusieurs technologies de capteurs proprioceptifs qui servent à mesurer la position d’un robot.
Les capteurs proprioceptifs permettent de mesurer l'état du robot lui-même (position ou vitesse, charge de la batterie, etc.) tandis que les capteurs extéroceptifs permettent de mesurer l'état de l'environnement (cartographie, température, etc.)

## Slide 4: LA MESURE DE LA POSITION
IV- Les Encodeurs rotatifs
IV-1 Définition
Un encodeur rotatif est un dispositif qui convertit la position angulaire d’un axe ou d’un arbre en code analogique ou binaire.
Encodeurs mécaniques et optiques (les plus utilisés en robotique mobile, par ex. pour l’odométrie).
Encodeur optique
incrémental

## Slide 5: IV-2 Principe de fonctionnement
La lumière émise par une diode électroluminescente DEL passe à travers un disque en rotation solidaire de l’axe du moteur comportant des marques fixes transparentes ou opaques.

## Slide 6: IV-3 Types de codeurs optiques
Il existe deux types de codeurs:
Le codeur incrémental
Le codeur absolu
Le disque comporte au maximum 3 pistes. Une ou deux pistes extérieures divisées en (n) intervalles d'angles égaux alternativement opaques et transparents. Pour un tour complet du codeur, le faisceau lumineux est interrompu (n) fois et délivre (n) signaux carrés (A et B) en quadrature.
Le codeur incrémental

## Slide 7: EXEMPLE DE CODAGE OPTIQUE INCREMENTAL EN QUADRATURE
Deux canaux: la relation de phase entre les trains d’impulsions sur les canaux A et B permet de déterminer le sens de rotation
 Une fente unique sur la piste externe produit une impulsion (index, I) de référence par tour.

## Slide 8: IV-3 Types de codeurs optiques
Le disque des codeurs absolus comporte un nombre n de pistes concentriques divisées en segments égaux alternativement opaques et transparents. A chaque piste est associé un couple émetteur / récepteur optique. La résolution d'un tel codeur est de 2n (1024 pour 10 pistes, 131 072 pour 17 pistes).
Le codeur absolu

## Slide 9
Mode de codage: Le nombre de sorties parallèles est le même que le nombre de bits ou de pistes sur le disque.
Elles sont désignées par B1…Bn (binaire pur), ou G1…Gn (Gray).
Suivant le mode de traitement, le choix se portera soit sur un code binaire pur, soit sur un code Gray.
EXEMPLE DE CODAGE OPTIQUE ABSOLU

## Slide 10: Avantages du codeur absolu/ Incrémental
Un codeur Absolu délivre en permanence un code qui est l'image de la position réelle du mobile à contrôler. Il présente de ce fait deux avantages importants par rapport à un codeur incrémental:
insensibilité aux coupures du réseau
Insensibilité aux parasites de ligne.
Un codeur incrémental une fois mis sous tension, il ne rapportera sa position angulaire que s’il dispose d’un point de référence à partir duquel il pourra effectuer des mesures.
Pour en savoir plus sur les codeurs optiques, je vous invite à regarder la vidéo youtube dont le lien est donné ci-joint:
https://www.youtube.com/watch?v=SCR5YJZVyKg

## Slide 11: LA MESURE DE LA POSITION
V-1 Définition
Ce type de capteur dispose de plusieurs utilités et est destiné à différentes applications. Il est très présent dans le secteur de l’aéronautique, de l’automobile et de la mécanique de précision. Souvent utilisé comme capteur de position angulaire et de vitesse, il permet de déterminer la commande de moteur, le sens de rotation d’un élément ou la gestion de batterie.
V- Les Capteurs à effet Hall

## Slide 12: V-2 Principe de fonctionnement
Leur principe est basé sur une découverte déjà ancienne. En 1879, le physicien américain Edwin Herbert Hall découvre que si l'on introduit un élément conducteur de courant dans un champ électromagnétique, il apparaît alors une force électromotrice proportionnelle au champ magnétique appliqué et au courant qui traverse le conducteur. C'est l'effet Hall.
Si un courant Io traverse un barreau en matériau conducteur ou semi-conducteur, et si un champ magnétique d'induction B est appliqué perpendiculairement au sens de passage du courant, une tension Vh, proportionnelle au champ magnétique et au courant Io, apparaît sur les faces latérales du barreau.
Les électrons sont déviés par le champ magnétique, créant une différence de potentiel appelée tension de Hall .

## Slide 13: V-3 Application
Les capteurs à effet Hall peuvent être utilisés comme capteur de position et/ou de vitesse angulaire, ils permettent aussi de connaître le sens de rotation. Le codeur utilise un disque magnétique multipolaire à faible inertie et deux sondes à effet Hall pour générer deux signaux de sortie déphasée de 90°. En cas de rotation dans le sens horaire, le signal du canal A précède celui du canal B. La résolution dépend du nombre de pôles du disque en rotation.

## Slide 14: V-4 Les différents types de capteurs à effet Hall et leurs applications
Les capteurs à effet Hall numériques
Peuvent être programmés de façon à s’activer à une tolérance donnée du champ magnétique.
2) Les capteurs analogiques
Pour mesurer la densité de flux des aimants.
Les capteurs à effet Hall rotatifs
Pour remplacer les dispositifs résistifs à potentiomètre ou à film.
Les capteurs à effet Hall linéaires
peuvent servir pour détecter le changement de vitesse de transmission

## Slide 15: V-5 Avantages et inconvénients
Avantages – Les codeurs à effet Hall sont plus résistants et moins onéreux que les codeurs optiques (incrémentaux ou absolus).
Inconvénients – Leur sensibilité aux champs magnétiques extérieures peut nécessiter quelques précautions.
Pour en savoir plus sur l’effet Hall, je vous invite à lire le document de cours de Monsieur Eric VOURC’H (à partir de la page 48) dont le lien est donné ci-joint:
https://www.google.com/search?q=capteur+%C3%A0+effet+hall+cours&rlz=1C1GCEU_frFR926FR926&oq=ca&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j69i65j69i60l3.3687j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8