## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: Séquence IV
Principe de fonctionnement du capteur LVDT,
Modélisation
Conditionneur
avantages et inconvénients

## Slide 3: Capteur LVDT : Linear Variable Differential Transformer
Définition
Le capteur LVDT est un capteur electrique passif (inductif) de déplacements linéaires. Il est constitué :
  d’un transformateur ;
  d'un noyau.
S'il est correctement conçu, sa réponse est proportionnelle au déplacement du noyau dans le cylindre formé par le transformateur.

## Slide 4: Structure du Capteur LVDT
Le transformateur est constitué de trois bobines. La première au milieu forme l'enroulement primaire. Cette bobine est alimentée par une tension alternative dont la fréquence est de l'ordre de 1 kHz à quelques dizaines de kHz.
Les deux autres bobines, à gauche et à droite, forment les enroulements secondaires.

## Slide 5: Mise en oeuvre
Le LVDT étant un capteur passif, il a besoin d'une électronique appelée conditionneur pour fonctionner.
Deux type de fonctionnement:
  1) Fonctionnement en « différentiel
La sortie signal du conditionneur est proportionnelle à la différence de la tension des deux secondaires.
  2) Fonctionnement en « différentiel sur somme
La sortie signal du conditionneur est proportionnelle à la différence de la tension des deux secondaires, rapportée à leur somme.

## Slide 6: Principe de fonctionnement

## Slide 7
Selon la position du noyau magnétique, les couplages entre enroulements primaire et secondaires sont variables. Ainsi la tension induite dans les enroulements secondaires est une mesure indirecte de la position du noyau.
Le déplacement maximal peut atteindre des valeurs jusqu'à ±250mm.
On peut déterminer, les tensions induites aux bornes des enroulements secondaires V2(t) et V’2(t) à partir d’une tension d’excitation sinusoïdale du primaire.
TYPE DE SORTIE: Sortie différentielle

## Slide 8
Principe de fonctionnement

## Slide 9: Modélisation électrique
V
V
1
R
2
e
2
i
2
V
m
2
2'
e'
2
R
2
x
x
1
i
1
e
1
R
1
V
2
V’
2
I’2

## Slide 10: Modélisation électrique
Équation des flux équation des mutuelles
Les signes des courants sont liés à leurs contributions par rapport à la convention pointée.
Équations instantanées des générateurs de Lenz

## Slide 11: Modélisation électrique
Équations des tensions en convention récepteur: (i’2 =-i2)
Équations des circuits en régime sinusoïdal avec i2 nul

## Slide 12: Modélisation électrique
Calcul de l’amplitude de la sortie ramenée à l’amplitude de la source:
Calcul de la sensibilité ramenée à l’amplitude de la source :

## Slide 13: Caractéristiques du capteur LVDT
Exemple Sensorex
hautes performances
Environnements sévères
EM : +/-3 à +/-150mm
Lin : < 0,25% PE
Alim: AC/AC
T°: -40 à +135°C (+200°C)
Dim : dia. 12mm
NB : IP65, (250bar)
LVDT Compatible avec la directive ATEX 94/9/CE

## Slide 14: Avantages et inconvénients des LVDT
Avantages
excellente fiabilité : c'est le capteur de déplacement de choix de l'aviation civile ;
résiste à des environnements très sévères (températures extrêmes, vide, hautes pressions) ;
coût relativement faible ;
excellente résolution (de l'ordre de 0,1 µm).
Inconvénients
complexité du conditionnement ;
plusieurs capteurs l'un à côté de l'autre peuvent se perturber mutuellement s'ils sont alimentés à la même fréquence ;
précision « moyenne » ;
fabrication délicate.

## Slide 15: Bibliographie
G. Asch et coll. Les capteurs en instrumentation industrielle, Dunod, 2006 (ISBN 2-10-005777-4)
6IC01 CM tome 3 génie électrique par Bruno Bonheur 2016/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linear_Variable_Differential_Transformer
Capteurs et systèmes de mesure PM INSTRUMENTATION