## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: Séquence V
La mesure de la vitesse: Introduction
La Génératrice tachymétrique
Principe de fonctionnement,
Différents types
avantages et inconvénients

## Slide 3: V-1-LA MESURE DE LA VITESSE
V-1-1-INTRODUCTION
Il existe plusieurs solutions pour mesurer les vitesses de rotation ou déplacement d'objet.
Les deux techniques les plus utilisées sont la tachymétrie et la stroboscopie.
En ce qui concerne les tachymètres, les deux technologies les plus courantes sont : les tachymètres optiques (réflexion) et les tachymètres à contact.
Sortie analogique
Distance limitée
Sortie analogique
Sortie numérique
Distance illimitée
Externe
Embarqué
Tachymètres linéaires
Tachymètres linéaires à ondes
Tachymètres à impulsions
Génératrices Tachymétriques
Gyromètres
Vitesse
Vitesse linéaire
Vitesse angulaire

## Slide 4: V-1-2-Capteur de vitesse linéaire
Ce type de capteur se présente sous l'aspect d'un boîtier (figure ci-contre) muni à son extrémité d'un fil ou câble que l'on doit fixer à l'objet dont on veut mesurer la vitesse.
Le câble s'enroule sur un tambour, muni d'un ressort de rappel, à l'intérieur du boîtier. Le tambour entraîne en rotation une génératrice tachymétrique. On mesure alors une vitesse angulaire.
Tachymètre Linéaire à fil
PMinstrumentation

## Slide 5: Principe de fonctionnement
Le déplacement est mesuré par l'allongement du câble fixé à la partie mobile, puis converti en un signal électrique par un potentiomètre ou par effet Hall.
Caractéristiques
Capteur à câble : déplacement/vitesse
Robuste et économique
Etendues de mesure de 50mm à 2 m
Signal de sortie: Tension, courant, TTL
Non-linéarité: 0.10 à 0,25% PE
Répétabilité: 0.015% de l'étendue de mesure
Zero et gain réglables sur certains modèles
Materiaux: Aluminium

## Slide 6
Tachymètre Linéaire électromagnétique
Ce type de capteur comporte un noyau magnétique (aimant permanent) mobile dans une bobine fixe. L'aimant, entraîné par l'objet à mesurer, induit dans la bobine une tension proportionnelle à la vitesse de celui-ci.

## Slide 7
Le principe de fonctionnement du tachymètre linéaire éléctromagnétique est basé sur la loi de Faraday :
« la force électromotrice induite dans un bobinage fermé placé dans un champ magnétique est proportionnelle à la variation au cours du temps du flux du champ magnétique qui entre dans le circuit (E = − dΦ / dt) ».
Ce capteur peut être utilisé pour une longueur illimitée contrairement au tachymètre linéaire à fil.
Principe de fonctionnement

## Slide 8
Génératrice tachymétrique
Le principe de fonctionnement est le même que celui d'une machine à courant continu. L'inducteur est le plus souvent un aimant permanent et l’induit est un bobinage.
L'expression de la force électromotrice E en fonction de la vitesse Ω est : E= K. Ω
V-1-2-Capteur de vitesse angulaire

## Slide 9: Domaine d’application
La génératrice tachymétrique délivre une tension proportionnelle à sa vitesse de rotation.
Son principal domaine d’application se situe dans la régulation de vitesse d’un moteur électrique.

## Slide 10
Caractéristiques essentielles d’une tachymétrie
Pour atténuer l’ondulation sur la tension de sortie, un filtrage peut s’avérer nécessaire
Vitesse maximale de rotation (en tours/minute)
Constante de f.e.m. (en volts à 1000 trs/mn ou en v/tr/mn)
Linéarité (en %)
Ondulation crête à crête (%)
Courant maximal

## Slide 11: Différents types de génératrices tachymétriques
1) Génératrice à courant continu
L’excitation est assurée par des aimants permanents:
U=E –r.I et U= Rc.I (Rc est la résistance de charge)
U=E(1+r/Rc)=K. Ω Avec:
K=constante de f.e.m en v/rd/s et Ω= pulsation en rd/s
La caractéristique tension-vitesse est donc linéaire.

## Slide 12: Différents types de génératrices tachymétriques
2) Génératrice synchrone (Alternateur)
L’excitation (rotor) est aussi assurée par des aimants permanents:
La tension de sortie doit être redressée et filtrée avant d’être exploitée.
E et Z sont respectivement la f.e.m et l’impédance par phase.
V=E-Z.I et V=Rc.I (Rc est la résistance de charge par phase)
V=E(1+Z/Rc)
Z est fonction de la pulsation des grandeurs électriques, donc dépend de la vitesse de rotation de la génératrice: La caractéristique tension-vitesse n’est plus linéaire.

## Slide 13: Tableau comparative des génératrices tachymétriques
Génératrice | À courant continu | Asynchrone
Linéarité | bonne | À vide seulement
Collecteur et balai | entretien | Pas d’entretien
Information sens de rotation | Oui par signe de la tension | non
Prix | Élevé car fabrication délicate | Plus économique

## Slide 14: Tachymètre à impulsions
Principe de fonctionnement
Le corps d'épreuve est constitué d'un disque solidaire de l'arbre dont on veut mesurer la vitesse de rotation. La surface (ou la circonférence) de ce disque porte un certain nombre de repères disposés périodiquement (trou, fente, denture).
A chaque passage de l'un de ces repères devant un détecteur approprié (détection de proximité), celui-ci délivre une impulsion électrique.
La fréquence des impulsions est liée à la vitesse angulaire de l'arbre en rotation.

## Slide 15: Caractéristiques du tachymètre à impulsion:
La simplicité
La robustesse
Immunité du signal aux bruits et parasites
Facilité de la conversion et du traitement sous forme numérique
Sensibilité à l'environnement (vibrations, poussières, températures, champs magnétiques, etc...) selon les types.
Encombrement pour étendue de mesure élevée
Application particulière des détecteurs de proximité

## Slide 16: Bibliographie
G. Asch et coll. Les capteurs en instrumentation industrielle, Dunod, 2006 (ISBN 2-10-005777-4)
Cours GPA – 668 : Mai 2011 par Guy Gauthier
Capteurs et systèmes de mesure PM INSTRUMENTATION
https://fr.scribd.com/document/145424297/Capteur-Vitesse
Capteurs de Vitesse et de position par Patrick ABATI-2000