## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: Séquence VI
La mesure de la vitesse: codeur optique incrémental
Principe, technologies, interfaçage
Codeur numérique
Principe, technologies, codage
La mesure de la vitesse

## Slide 3: Mesure de la vitesse: Codeur optique incrémental
Les codeurs permettent de fournir à la partie commande électronique (automate programmable, carte de contrôle…) des informations de position ou de déplacement précises.
Le codeur optique est lié mécaniquement à un arbre qui l’entraine en rotation . Ce sont des informations sur la rotation de cet arbre que l’on souhaite connaitre (valeur ou vitesse de rotation, nouvelle position angulaire atteinte…)
Le codeur émet divers signaux électriques à destination de la partie commande chargée de les exploiter et de leur donner un sens (par décodage, comptage, mesure de la fréquence…)

## Slide 4: 1.Principe de fonctionnement
Tous les codeurs optiques exploitent des principes de fonctionnement similaires.
Ils sont constitués d’un disque comportant des zones opaques et des zones translucides. Le nombre de ces zones et leur disposition dépendent de la nature du codeur et du type d’information que l’on souhaite obtenir..
Des diodes électroluminescentes (LED) émettent une lumière qui peut traverser les zones transparentes. Des phototransistors, situés de l’autre coté du disque en regard des LED, captent cette lumière lorsqu’ils sont face à une ouverture et délivrent un signal électrique, image de la présence de cette ouverture.

## Slide 5: 2.Les types de codeurs optiques
Il existe deux principaux types de codeurs optiques :
Les codeurs numériques de position pour lesquels chaque position du disque correspond à une valeur numérique différente identifiable par la partie commande.
Les codeurs incrémentaux qui délivrent une information de déplacement angulaire du disque sous forme d’un train d’impulsions.

## Slide 6: Codeur incrémental
Le codeur incrémental est destiné à des applications où l’information de position est obtenue par mesure du déplacement de l’objet.
Le codeur délivre un train d’impulsions dont le nombre permet de déduire le déplacement et dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse de déplacement.
Il est constitué d’un disque comportant deux pistes : A et Z.
Piste extérieure (A), divisée en intervalles d’angles égaux, alternativement opaques et transparents. C’est le nombre de fenêtres ainsi créées qui détermine la résolution du capteur.
Piste intérieure (Z : top 0), qui ne comporte qu’une seule fenêtre et qui ne
délivre qu’un signal par tour du disque. Ce « top zéro » permet de réinitialiser et de connaitre une position d’origine.
1. Présentation

## Slide 7
Le codeur incrémental possède trois têtes de lecture :
Une tête de lecture est affectée à la piste intérieure et délivre une impulsion par tour, permettant à la partie commande de compter le nombre de tours effectués par le disque.
Deux têtes de lecture sont placées sur la piste extérieure. Chaque tête, prise isolément, permet à la partie commande de déterminer l’angle de rotation du disque en comptant le nombre d’impulsions reçues.
Les deux têtes sont décalées l’une par rapport à l’autre d’un quart de largeur de fente.
Ainsi, les signaux émis sont décalés dans le temps . La partie commande, en détectant quelle voie change d’état le premier peut déterminer le sens de rotation du disque .
2.Particularités de fonctionnement

## Slide 8
Les deux têtes sont décalées l’une par rapport à l’autre d’un quart de largeur de fente.
2.Particularités de fonctionnement
Le front montant de la voie verte se présente avant celui de la voie rouge.

## Slide 9
2.Particularités de fonctionnement

## Slide 10
3. Calcul de la vitesse
La vitesse d’un mouvement est la dérivée par rapport au temps de sa position : v(t)
Ce qui est équivalent à v(t)
D’un point de vue pratique, on calcule la dérivée d’un signal grâce au taux d’accroissement entre deux point mesurés, soit une distance égale à la résolution
v(t)
Par conséquent, il faudra aussi mesurer les temps auxquels ont lieu les fronts du signal

## Slide 11: Codeur numérique
Le codeur numérique de position est destiné à des applications pour lesquelles on souhaite obtenir l’information de position sans traitement par la partie commande.
Il est constitué d’un disque comportant plusieurs pistes concentriques et d’une tête de lecture par piste. Le nombre de pistes détermine le nombre de positions différentes qui peuvent être définies à l’intérieur d’un tour du disque. Les codeurs industriels comportent jusqu’à 24 pistes.
1. Présentation

## Slide 12: Codeur numérique
1. Présentation
La partie commande reçoit directement un code numérique sur n bits (n étant le nombre de pistes), image de la position du disque à un instant donné.
A l’intérieur d’un tour du disque, cette information est donc une information absolue (à la différence d’un codeur incrémental qui ne délivre qu’une information de déplacement par rapport à une origine qu’il a fallu définir au préalable).
Pour un codeur ayant 5 pistes, il existe 25 soit 32 positions différentes du disque.

## Slide 13
Les pistes du disque sont réalisées en utilisant le code Gray (binaire réfléchi) à la place du binaire pur. L’avantage d’un tel codage est que d’une position à la suivante, un seul bit change d’état.
Ainsi, tout changement d’état perçu par la partie commande correspond réellement à un changement de position du disque.
Le choix d’un tel codage conduit à prévoir un traitement numérique pour la partie commande si des calculs sont nécessaires.
Afin de faciliter la fabrication du disque, les pistes dont la gravure est la plus fine sont à l’extérieur et les pistes comportant de grandes zones translucides sont à l’intérieur.
2.Fonctionnement et codage utilisé

## Slide 14
2.Fonctionnement et codage utilisé

## Slide 15: Bibliographie
http://www.lycee-ferry-versailles.fr/sinew/4_2_aquis_info
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur
Les Capteurs en instrumentation industrielle Georges Asch et collaborateurs, 832 pages, 1999 5ème édition Dunod
https://arduino.blaisepascal.fr/les-codeurs-incrementaux/#Mesure_de_la_vitesse