## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: Séquence VII
La mesure de la vitesse: Les capteurs inertiels
Principe, technologies
Gyroscopes mécaniques
Mouvement de Lagrange de la toupie
Le Gyromètre
Principe de fonctionnement, technologies

## Slide 3: La mesure de la vitesse: Les capteurs inertiels
Un gyromètre est un capteur de mouvement. Il fournit une information de vitesse par rapport à un référentiel inertiel. Il est utilisé en robotique, agriculture, engins de construction, et principalement dans les véhicules (les avions, les bateaux, les sous marins...) pour mesurer une vitesse angulaire.
On distingue le gyromètre du gyroscope qui est un capteur de position angulaire. La distinction est parfois subtile car un même appareil peut fonctionner en gyroscope ou gyromètre.
Etendues de mesure: 75 à 900°/s, sortie analogique (tension).

## Slide 4: Principes physiques de mesure gyrométrique
Le Gyroscope est un appareil qui exploite le principe de la conservation du moment cinétique en physique (ou encore stabilité gyroscopique ou effet gyroscopique). Cette loi fondamentale de la mécanique veut qu'en l'absence de couple appliqué à un solide en rotation autour d'un de ses axes principaux, celui-ci conserve son axe de rotation invariable. Lorsqu'un couple est appliqué à l'appareil, il provoque une précession ou une nutation du solide en rotation.
Gyroscopes mécaniques
Exemple de gyroscope avec trois degrés de liberté de rotation autour de trois axes. Le rotor (plateau central en rotation) gardera son axe de rotation fixe quelles que soient les orientations des cercles extérieurs mais uniquement lorsque celui-ci est en rotation.

## Slide 5: Lois physiques Mouvement de Lagrange de la toupie
Le mouvement de Lagrange de la toupie est le mouvement d'une toupie pesante autour d'un point de son axe, la réaction du support en ce point ayant un moment nul.
Approximation gyroscopique
O le point fixe de l'axe de la toupie lui servant de support,
G le centre d'inertie de la toupie,
(i, j , k) un référentiel considéré comme fixe, k étant dirigé selon la verticale.
(I,J,K) un référentiel mobile lié à la toupie, K étant dirigé selon l'axe de la toupie,
 l'angle entre k et K (angle de nutation),
u le vecteur unitaire directement orthogonal au couple (k, K). L'angle  entre i et u est l'angle de précession. Soit  le vecteur unitaire directement orthogonal au couple (K,u)
 l'angle entre u et I.  est l'angle de rotation propre,
g l'accélération de la pesanteur, m la masse de la toupie, a la distance entre O et le centre d'inertie de la toupie.
Les angles , ,  sont les angles d’Euler.

## Slide 6: Mise en équation
Le vecteur de rotation instantanée de la toupie par rapport au référentiel fixe est :
Compte tenu des propriétés de symétrie axiale de la toupie, notons A, A, C les moments d’inertie de la toupie, calculés en O, par rapport aux axes ou aux axes le moment d’inertie de la toupie par rapport au point O est :
Le poids de la toupie et la réaction du sol en O exercent un couple
Le théorème du moment cinétique en O s'écrit :
Supposons que l'axe de la toupie ne soit pas vertical. On se place dans le référentiel intermédiaire
Le vecteur de rotation instantanée du référentiel intermédiaire
par rapport au référentiel fixe
Est:

## Slide 7: Mise en équation
Le théorème du moment cinétique exprimé dans le référentiel intermédiaire est :
ce qui donne le système
La troisième équation exprime que est une constante  ce qui signifie que la composante du moment cinétique selon est constante.
Dès lors, la deuxième équation devient :

## Slide 8
Et, si on la multiplie par sin(), le membre de droite devient la dérivée de
quantité qui est donc également constante, égale à la composante du moment cinétique selon
Le Gyromètre optique
Le gyromètre de la figure ci-contre, permet la mesure de la vitesse angulaire sur un axe dans des amplitudes pouvant atteindre ± 900°/s.
La sensibilité varie selon l'étendue de mesure de 1.1 à 13.2 mV/°/s, le signal de sortie est une tension 0-5 VDC.
Le Gyromètre
La mesure de la vitesse angulaire est une application de l’effet Sagnac (Vidéo en ressources)

## Slide 9: Principe de la mesure optique de la vitesse angulaire
On considère un trajet optique circulaire (rayon R) dans le vide animé d’un mouvement de rotation à la vitesse  Après un temps t le point P est placé à la position P'. Deux rayons laser parcourent le trajet en sens inverse. Il est possible de montrer que la différence de chemin optique R pour un sens de rotation donné est proche de:
où c est la vitesse de la lumière.
Cette expression s’écrit aussi
(avec S la surface limitée par le cercle décrit) et se généralise pour toutes les surfaces.

## Slide 10
Gyromètres mécaniques
Gyromètres avec éléments rotatifs
L’effet gyroscopique peut se comprendre avec une toupie:
Au lieu de tomber, la toupie reste en équilibre tant qu’elle est en rotation. En principe elle peut rester sur le même axe même si son support est incliné, ainsi l’angle entre la toupie et le support permet de mesurer la rotation du support.
Cet effet, dû à la conservation du moment angulaire permet de construire des instruments de mesure. Ils peuvent fonctionner comme gyroscope ou comme gyromètre.

## Slide 11
Gyromètres vibrants
Ces gyromètres sont basés sur des corps vibrant selon un certain mode de vibration (ou direction) et dont la rotation va permettre d'exciter un autre mode (ou direction) en raison de l'apparition d'un couplage lié à la force de Coriolis. La mesure de l'amplitude de vibration de ce mode parasite permet de remonter à la vitesse angulaire. Ce principe est particulièrement utilisé pour les microsystèmes réalisés par microfabrication.
Applications
Les gyromètres (ou gyroscopes) sont utilisés :
pour la stabilisation d’une direction ou d’un référentiel mécanique, par exemple pour la stabilisation d’une caméra, d’une antenne ou d’un viseur infrarouge d’un autodirecteur de missile,
dans les systèmes de guidage des missiles ou fusées,
dans les système de pilotage automatique des aéronefs
en association avec des accéléromètres pour déterminer la position, la vitesse et l’attitude d’un véhicule (avion, char, bateau, sous-marin, etc.). Dans ce cas, il s’agit d’un équipement appelé Centrale inertielle.
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/XML/db/csphysique/metadata/LOM_CSP_conference_PP2008_effet_Sagnac_gyrometre_Lefevre.xml
Ci-dessous le lien pour la conférence sur l’effet Sagnac

## Slide 12: Bibliographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gyroscope
Les Capteurs en instrumentation industrielle Georges Asch et collaborateurs, 832 pages, 1999 5ème édition Dunod
Perry J. "Spinning Tops". London Society for Promoting Christian Knowledge, 1870. Re-publié par Project Gutemberg ebook, 2010.
J.-P. Pérez, Mécanique, fondements et applications,Mass Masson, 1997 (ISBN 2-225-82916-0)