## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: Séquence VIII
La mesure du couple/effort/déformation: Jauges de déformation
Technologies, principe de fonctionnement, interfaçage.
La mesure du couple/effort/déformation: Capteur piezoélectrique

## Slide 3: LES CAPTEURS DE DÉFORMATION
La connaissance des contraintes mécaniques auxquelles une structure est soumise dans des conditions d'emploi déterminées est un élément primordial pour l'appréciation de la sécurité de son fonctionnement.
La mesure des déformations en des zones judicieusement choisies permet donc de calculer les contraintes qui sont à leur origine.
Les capteurs de déformation sont aussi désignés comme extensomètres ou jauges de déformation ; le type le plus fréquemment utilisé est la jauge résistive.
INTRODUCTION

## Slide 4: Définition des grandeurs utiles
1) Déformation  : C’est le rapport de la variation l d'une dimension à la valeur initiale l de cette dimension:
2) Contrainte σ : C’est la force par unité de section (F/S). elle est donc homogène à une pression et exprimée en pascals (Pa)
3) Limite conventionnelle d’élasticité : contrainte maximale ne produisant pas de déformation permanente supérieure à 0,2 %.
4) Loi de Hooke: dans le domaine élastique, les déformations sont proportionnelles aux contraintes.
5) Module de Young Y: il détermine la déformation // dans le sens de la contrainte
// =

## Slide 5
Définition des grandeurs utiles
6) Coefficient de Poisson : il détermine la déformation εꓕ perpendiculaire à la contrainte :
εꓕ = -ν //
Dans le domaine élastique, ν est généralement voisin de 0,3.
Ordre de grandeur | Acier | Cuivre | Aluminium
Module d'Young (N/m2 ) | 220.109 | 110.109 | 70.109
Limite d'élasticité (N/m2) | 1,45.109 | 0,7.109 | 0,3.109

## Slide 6: Principe de fonctionnement des jauges de déformation
Les jauges de déformation, sont des capteurs passifs traduisant en variation de résistance leur propre deformation qui est en principe égale à celle de la structure à l’endroit où ells sont collées (plus les extensomètres s'étirent, plus leurs résistances augmentent).
Elles consistent en des spires rapprochées et sont généralement fabriquées à partir d'une mince feuille métallique (quelques µm d'épaisseur) et d’un isolant électrique, que l'on traite comme un circuit imprimé.
Le domaine des déformations mesurables avec une précision pouvant atteindre 0,1 % s'étend environ de ± 10-5 à ± 2.10-1 .

## Slide 7: Relation contrainte-déformation
Les jauges de déformation permettent de mesurer de faibles déformations. De ce fait, elles ne servent en pratique que dans le domaine élastique.
Une jauge est constituée d'une grille formée par un conducteur filiforme de résistivité ρ, section s et longueur nl, l étant la longueur d'un brin et n leur nombre ; n est généralement compris entre 10 et 20 pour les jauges métalliques et égal à 1 pour les jauges semi-conductrices.
Le conducteur est fixé sur un support isolant, papier ou plastique, qui est lui-même collé sur la structure étudiée Il en résulte que la jauge subit une déformation identique à celle de la structure, dans la direction parallèle aux brins : soit cette déformation.
La résistance de la jauge a pour expression : R = ρ n/s cette déformation. sous l'influence de la
déformation, la résistance de la jauge varie de soit :

## Slide 8
La déformation longitudinale du fil entraîne une variation de ses dimensions transversale: côtés a et b dans le cas d'une section rectangulaire, diamètre d pour une section circulaire ; la déformation transversale est proportionnelle à la déformation longitudinale :
où ν est le coefficient de Poisson, voisin de 0,3 dans la zone des déformations élastiques. Il en résulte, puisque s = a · b ou s ·
Les jauges métalliques et semi-conductrices se distinguent par l'expression et l'importance de la variation de résistivité
Pour les jauges métalliques, une relation due à Bridgman lie la variation de résistivité à la variation du volume V : = C où C étant la constante de Bridgman.

## Slide 9
Comme ;
on déduit :
où K, facteur de jauge, a pour expression :
Compte tenu des valeurs numériques (v = 0,3 et C=1 ) le facteur K des jauges métalliques est généralement de l'ordre de 2.
Pour les jauges semi-conductrices, la variation de résistivité s'exprime en fonction de la contrainte ρ et du coefficient piézorésistif π par la relation :
Y étant le module de Young.
Le coefficient piézorésistif π dépend :
de l' orientation du brin résistif par rapport d'une part aux axes cristallographiques et d'autre part à la contrainte ;
de la nature (P ou N) et du degré de dopage.
Pour une jauge semi-conductrice, la variation de résistance a donc pour expression :
d’où:
Dans les conditions habituelles d'emploi des jauges semi-conductrices, le terme πY est largement prépondérant et l'on a pratiquement :

## Slide 10
Jauges résistives métalliques
Effet piézorésistif des métaux
La résistivité de la plupart des métaux décroît quand la pression à laquelle ils sont soumis augmente.
En effet, la résistivité d'un métal est due, en particulier, à la diffusion des électrons libres par les atomes du réseau.
Matériaux et réalisations
Les matériaux utilisés sont généralement des alliages à base de nickel ; le tableau ci-contre indique la composition et le facteur de jauge d'alliages couramment employés.
Alliage | Composition | Facteur de jauge
Constantan | 45 % Ni, 55 % Cu | 2, 1
lsoélastic | 52 % Fe, 36 % Ni, 8 % Cr, 4 % (Mn, Mo) | 3,5
Karma | 74 % Ni, 20 % Cr, 3 % Cu, 3 % Fe | 2, 1
Nichrome V | 80 % Ni, 20 % Cr | 2,5
Platine-Tungstène | 92 % Pt, 8 % W | 4, 1

## Slide 11
Caractéristiques principales des jauges métalliques
Les valeurs les plus courantes du facteur de jauge sont voisines de 2 ± 0,1 à l'exception de l'alliage Isoélastic et du platine-tungstène qui ont un facteur de jauge respectivement voisin de 3,5 et 4, 1 .
• Résistance
La résistivité ρ des alliages utilisés doit être suffisamment élevée pour que les valeurs de résistance recherchées ( 100 à 5 000 Ω) puissent être obtenues sans longueur de fil excessive, aboutissant à des dimensions exagérées de la jauge, et sans réduction trop importante de la section qui imposerait une diminution du courant de mesure et donc de la sensibilité.
• Facteur de jauge
• Influence de la contrainte - Linéarité
Tant que le fil de la jauge reste en dessous de sa limite élastique, le facteur de jauge est constant assurant une excellente linéarité entre variation de résistance et déformation.
Les alliages tels que le Ferry et le Constantan dont le facteur de jauge K est déjà voisin de 2 ne subissent pratiquement pas de variation de K lorsqu'on dépasse leur limite élastique.

## Slide 12
Caractéristiques principales des jauges métalliques
• Influence de la température
La variation thermique de K est généralement faible et, sauf pour l'alliage Isoélastic, linéaire dans une gamme étendue de température : - 1 00 ° C à 300 ° C :
où K0 est le coefficient de jauge, à la température de référence T0 qui est généralement 25 ° C.
Ordres de grandeur :
-nichrome V : αk = - 0,04 %/° C ; -Karma : αk = - 0,0 1 %/° C ;-constantan : αk = +0,01 %/° C.
Sensibilité transversale
Dans le calcul de la variation de résistance en fonction de la déformation, il n’a été tenu compte précédemment que de la résistance longitudinale RL qui est celle de l'ensemble des brins.
En fait, entre les brins, il y a une certaine longueur de fil lt perpendiculaire aux brins, de résistance Rt et qui est sensible aux déformations transversales.
La résistance totale de la jauge est : R = RL + Rt

## Slide 13
Influence de la température
R = RL + Rt et:
avec
La variation relative de la résistance totale a donc pour expression :
soit
En posant: facteur de jauge longitudinal :
facteur de jauge transversal :
Dans le cas des jauges à fil Kt =2.10-2 K.
La jauge étant destinée à la mesure des déformations longitudinales, la sensibilité transversale est réduite en réalisant Rt << RL : ceci est obtenu par l'élargissement des conducteurs transversaux.

## Slide 14
Calcul du coefficient de température de la résistance
Trois causes sont à l'origine de la variation thermique de résistance d'une jauge fixée
a) La résistivité ρ est fonction de la température T :
b) Les dimensions du fil dépendent de la température :
longueur d'un brin :
diamètre ou côté du fil
c) La dilatation thermique de la structure sur laquelle est collée la jauge, si elle est différente de celle des brins longitudinaux de la jauge, impose à ces derniers une variation Δld égale à la différence de leurs dilatations dite dilatation différentielle ;
celle-ci provoque une variation ΔRd de la résistance de la jauge :
La variation thermique totale de la résistance est la somme de la variation thermique de résistance propre et de celle entraînée par la dilatation différentielle.

## Slide 15
La variation thermique de résistance propre de la jauge, soit ΔRT , se déduit de l'expression :
où :
soit :
où αR est le coefficient de température de la résistance. La dilatation Δl de la longueur l de la structure sous-jacente à la jauge a pour valeur :
où λs est le coefficient de dilatation linéaire du matériau de la structure. La dilatation Δlj d'un brin de jauge de longueur l est :

## Slide 16
A Suivre prochain cours!

## Slide 17: Bibliographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jauge_de_déformation.
G. Asch et coll. Les capteurs en instrumentation industrielle, Dunod, 2006 (ISBN 2-10-005777-4)