## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: Séquence IX
Les capteurs extéroceptifs:
Capteurs de proximité: Technologie infra-rouge
Technologies, principe de fonctionnement, interfaçage
Capteurs de proximité: Technologie électromagnétique,

## Slide 3: Capteurs de proximité : les différentes technologies
Les capteurs de proximité sont la solution la plus courante et la plus abordable pour la détection d’objets sans contact.
Il existe plusieurs types de capteurs de proximité qui sont utilisés en fonction du besoin et de la détection des matériaux.
Cinq grandes technologies occupent les premières places du classement du marché actuel de la détection de présence sans contact :
        l’inductif,
        le capacitif,
        le magnétique,
        l’optique,
        et l’ultrasonique

## Slide 4: 1-Les Capteurs Inductifs
Ces capteurs intègrent un circuit oscillant qui génère un champ électromagnétique alternatif.
Lorsqu’on approche une pièce métallique, celle-ci devient le siège de courants induits. Ce phénomène d’induction dissipe alors l’énergie du circuit oscillant.
En conséquence, les oscillations s’amortissent et déclenchent la commutation du détecteur.

## Slide 5: Avantages et inconvénients des Capteurs Inductifs
Large bande passante
Grande finesse due aux forces très faibles exercées sur la cible par le dispositif de mesure
Fiabilité accrue puisqu’il n’y a pas de pièces mobiles susceptibles d’usure ou de jeu.
Étendue de mesure faible, de l’ordre de la dizaine de mm
Fonctionnement non linéaire
Dépendance de leur réponse à la forme, les dimensions et la nature du matériau de la cible
Avantages
Inconvénients

## Slide 6: 2-Les Capteurs Capacitifs
un condensateur situé sur la face active du détecteur génère un champ électromagnétique alternatif. La présence d’une pièce à proximité modifie la valeur de la capacité, et entraîne une variation de la fréquence des oscillations du circuit.
Ils sont utilisés pour détecter la présence sans contact physique et à faible distance de tous types d'objets.
Pas de contact physique avec l’objet détecté,
pas d’usure, durée de vie indépendante du nombre de manœuvres,
détecteur statique,
très bonne tenue à l’environnement industriel.
Étendue de mesure faible, de l’ordre de la dizaine de mm
Avantages
Inconvénients

## Slide 7: 3-Les Capteurs Magnétiques
Ces capteurs mesurent la distorsion du champ magnétique pour la localisation. Un champ basse fréquence est modulé pour déterminer la position et l’orientation de l’objet mobile. Le signal reçu du récepteur est échantillonné grâce à un algorithme contenu dans l’unité de traitement pour déterminer la position du récepteur par rapport à l’émetteur.
Avantages
Sa grande sensibilité par rapport à tout matériau magnétique ou appareillage électromagnétique qui distord le champ émis et rend la précision faible,
la présence de câblage sur le système augmente la complexité de manipulation.
Inconvénients
Leur coût peu cher,
leur poids.

## Slide 8: 4- Capteurs de proximité à infrarouge
Le capteur de proximité infra-rouge (capteur photoélectrique) se compose d'un émetteur de lumière associé à un récepteur.
La détection d'un objet se fait par coupure ou variation d'un faisceau lumineux.
Le signal est amplifié pour être exploité par la partie de commande.

## Slide 9: 4-2-Différents types de capteur à IR
4-2-1- Système barrage :
Le principe d'une détection photoélectrique en barrage est de disposer en face à face deux modules actifs, d'une part l'émetteur du faisceau lumineux et d'autre part et à une certaine distance le récepteur lumineux. Tant qu'il n'y a pas d’objet entre l'émetteur et le récepteur, le récepteur reçoit le rayon lumineux.
S'il y a objet, le faisceau est coupé, le récepteur ne reçoit plus le faisceau lumineux de l'émetteur.

## Slide 10: Détection barrage: avantages et inconvénients
portée élevée (jusqu'à100m)
détection très précise, reproductibilité élevée,
détection indépendante de la couleur de l'objet,
capable de détecter dans des conditions difficiles ( poussières, encrassement, etc.),
pas de zone aveugle.
Inconvénients
Deux boitiers sont à câbler,
Risques de réflexions parasites, l’objet à détecter doit être opaque,
L’alignement à réaliser entre l’émetteur et le récepteur est délicat, surtout lorsque l’émetteur émet en infrarouge (invisible).
Avantages

## Slide 11
4-2-2- Système Reflex :
L’émetteur et le récepteur sont dans le même boîtier. La lumière émise est renvoyée par un réflecteur. L’objet est détecté lorsqu’il coupe le faisceau optique.
Ce mode de détection ne convient pas à la détection d'objet réfléchissant qui peut être vue comme un réflecteur, donc pas détecté du tout. L'objet à détecter doit être opaque.
En contrepartie, les distances de détection sont importantes.

## Slide 12
Facilité de montage (émetteur et récepteur dans le même boitier)
Atténuation plus facile à mesurer que dans le cas du système barrière (le faisceau traverse deux fois l’objet).
Avantages
Inconvénients
  Nécessité d’utiliser un réflecteur
  Ne convient pas pour la détection d’objets réfléchissants (sauf si on utilise un filtre de polarisation)
  Utilisation de cellules « spécial verre » préférable dans le cas de produits transparents.
  Portée moins importantes en mode reflex polarisé
Système Reflex: avantages et inconvénients

## Slide 13
4-2-3- Système proximité:
Comme pour le système reflex, émetteur et récepteur sont regroupés dans un même boîtier. Le faisceau lumineux, émis en infrarouge, est renvoyé vers le récepteur par tout objet suffisamment réfléchissant qui pénètre dans la zone de détection.

## Slide 14
Montage simple et économique (un seul boîtier).
Ne nécessite pas de réflecteur
Avantages
Inconvénients
  La distance de détection dépend de la couleur et du pouvoir réfléchissant de l’objet (sauf pour les détecteurs à triangulation).
  Portées plus faibles que celles des détecteurs à barrière.
  Détection difficile lorsque l’objet a un état de surface lisse et brillant.
Système proximité: avantages et inconvénients

## Slide 15: 4-3-Principe de fonctionnement
Un proximètre est un télémètre à triangulation optique, qui fonctionne grâce à des ondes infra-rouges proches. Il s'agit d'un capteur actif, qui envoie un éclair de lumière invisible à rythme régulier et mesure en retour l'angle de réflexion de cette lumière sur un obstacle à sa portée.
La longueur d’onde du faisceau envoyé est comprise dans la bande dite IR proche (0,8μm<λ<3μm).

## Slide 16: EXEMPLE: Le capteur IR SHARP (GP2Y0A21)
Capteur optoélectronique avec circuit de traitement du signal présentant un signal de sortie numérique.
Mesure de distance absolue ou relative.
Applications: robotique, détection de personnes et d’objets, etc.
Plage de détection: 100 - 800 mm
V in: 5 V V out: analogique
Dimensions: 45 x 19 x 13 mm

## Slide 17: Bibliographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_de_proximite
G. Asch et coll. Les capteurs en instrumentation industrielle, Dunod, 2006 (ISBN 2-10-005777-4)
https://www.lionprecision.com/fr/products/capacitive-sensors-1/
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/c/g172752?q=:Def_Type:Product
« Suivi Hybride en présence d’Occultations pour la Réalité Augmentée » Thèse de Madjid Maidi, Université d’Evry, 2007