## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: Séquence IX
Les capteurs extéroceptifs:
Capteurs de proximité: Technologie ultrasonore
Télémétrie: Lidar
Principe de la télémétrie, caractéristiques et technologie.
Accéléromètre non asservis
Principe de fonctionnement, technologie, caractéristiques et interfaçage
Capteur de positionnement: Le GPS et le DGPS

## Slide 3: 5-Capteurs à ultrasons
5-1-Présentation du capteur à ultrasons
Un capteur à ultrasons émet à intervalles réguliers de courtes impulsions sonores à haute fréquence. Ces impulsions se propagent dans l’air à la vitesse du son. Lorsqu’elles rencontrent un objet, elles se réfléchissent et reviennent sous forme d’écho au capteur. Celui-ci calcule alors la distance le séparant de la cible sur la base du temps écoulé entre l’émission du signal et la réception de l’écho.

## Slide 4: 5-2-Applications des capteurs à ultrasons
Les capteurs à ultrasons sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles:
La position ou la présence des pièces,
Le passage d’objets sur des convoyeurs
Le niveau de différents produits dans différents contenants
Mais l’une de leurs applications la plus courante est la robotique.

## Slide 5: 5-3-Principe de fonctionnement
La distance étant déterminée par le temps de propagation des ultrasons et non par leur intensité, les capteurs à ultrasons conviennent parfaitement à une suppression d’arrière-plan.
Pratiquement tous les matériaux qui reflètent le son peuvent être détectés et ce, quelle que soit leur couleur. Même les matériaux transparents ou les feuilles minces ne représentent aucun problème pour un capteur à ultrasons.

## Slide 6: 5-3-Principe de fonctionnement (suite)
Excité par le générateur haute tension, le transducteur (émetteur-récepteur) génère une onde ultrasonique (de 200 à 500 kHz) qui se déplace dans l’air ambiant à la vitesse du son.
Dès que l’onde rencontre un objet, une onde réfléchie (écho) revient dans le transducteur.
Un microcontrôleur analyse le signal reçu et mesure l’intervalle de temps entre le signal émis et l’écho.

## Slide 7: 5-4-Mesure de la distance
Par comparaison avec les temps prédéfinis ou appris, il détermine et contrôle l’état des sorties. En connaissant la vitesse de propagation du son, une distance peut être déduite selon la formule :
d = tV / 2
Avec
d : distance du détecteur à l’objet,
t : temps écoulé entre l’émission de l’onde et sa réception,
V : vitesse du son (300 m/s).

## Slide 8: 5-5-Avantages et inconvénients des Capteurs à Ultrasons
Le capteur ultrason est relativement peu cher,
La mesure est assez précise,
Pas de contact physique avec l’objet détecté,
le cône d’émission est large, ce qui est avantageux pour la détection d’un objet rapproché,
Détection de tout type de matériau.
sensibilité à la température et à la pression,
La vitesse de propagation des ondes sonores dépend des conditions environnantes,
sensibles à d’autres capteurs à proximité (risque d’interférences).
Avantages
Inconvénients

## Slide 9: 6-Télémétrie: Lidar (Light Detection And Ranging)
Un Lidar est un composant électronique qui fait partie de la famille des capteurs. Plus précisément, il fait partie de la catégorie des capteurs de temps de vol.
Les LiDAR vous permettent de cartographier votre environnement rapidement et avec une grande précision. Ils sont le complément indispensable à tout robot mobile (ou tout véhicule autonome qui roule, vole ou nage) ou machine automatisée nécessitant un périmètre de sécurité par exemple.
6-1-Définition–Qu’est-ce qu’un LiDAR ?

## Slide 10: 6-2-Principe de fonctionnement du Lidar
La technologie Lidar est une technologie de télédétection qui mesure la distance entre le capteur et une cible. La lumière est émise par le Lidar et se dirige vers sa cible.
Elle est réfléchie sur sa surface et revient à sa source. Comme la vitesse de la lumière est une valeur constante, le Lidar est capable de calculer la distance le séparant de la cible.
Distance = (vitesse de la lumière x durée de vol) / 2

## Slide 11
En connaissant la position et l’orientation du capteur, la coordonnée XYZ de la surface réfléchissante peut être calculée, représentée par un point.
En répétant ce processus à plusieurs reprises, l’instrument établit une « carte » complexe composée de tous les points que le Lidar a recueillis.
Le diagramme ci-contre explique comment une onde se réfracte sur une surface. Une partie de l’onde est réfléchie suivant le même angle d’incidence (réflexion spéculaire), une autre partie est réfractée à travers la surface et la dernière partie est réfléchie de manière diffuse suivant différents angles d’incidence.
6-2-Principe de fonctionnement du Lidar (suite)

## Slide 12: 6-3-caractéristiques du LiDAR
6-3-1-Technologie de balayage
Cette technologie de télédétection peut être utilisée pour mesurer la distance entre l’instrument de mesure et un obstacle, dans ce cas, on parle de télémètre laser.
Si le capteur effectue un balayage pour obtenir les distances entre le capteur et les obstacles environnants, on parle alors de Lidar.
Le Lidar tourne et mesure la distance des obstacles sur une plage angulaire allant jusqu’à 360°, soit un cercle complet. Sa vitesse de rotation dépend de la fréquence de balayage qui est comprise entre 1 Hz et 100 Hz.

## Slide 13
6-3-2-Les différents systèmes de vision du LiDAR
Il existe trois types de Lidar : 1D, 2D ou 3D. Ils fonctionnent de la même manière, la différence réside dans le nombre de dimensions exploitées.
6-3-2-1-Lidar 1D
Pour un télémètre laser 1D, nous avons besoin d’un unique faisceau laser fixe qui mesure la distance entre deux points, la donnée obtenue est sur un axe et donc une dimension.

## Slide 14
6-3-2-2-Lidar 2D
Pour un Lidar 2D, un seul faisceau laser est nécessaire. En effet, il pulse suivant un mouvement de rotation sur le plan horizontal et calcule la distance des obstacles, nous obtenons des données sur les axes X et Y.

## Slide 15
6-3-2-3-Lidar 3D
Pour un Lidar 3D, l’idée est la même, mais il y a plusieurs faisceaux laser répartis sur l’axe vertical, toujours avec ce balayage circulaire horizontal. Nous obtenons des données selon trois axes X, Y et Z. Chaque faisceau laser aura un angle de différence delta avec les autres faisceaux sur le plan vertical.

## Slide 16
6-4-Longueur d’onde
La longueur d’onde du laser est un paramètre important du Lidar. En effet, la lumière solaire reçue à la surface de la Terre est répartie sur un large spectre de longueurs d’onde
Sur ce graphique, certains creux sortent du lot : 750 nm; 940 nm; 1125 nm; 1400 nm.
Des faisceaux laser plus puissants que le niveau 1 peuvent être nocifs pour l’œil humain et endommager la rétine.

## Slide 17
6-4-Longueur d’onde (suite)
Les Lidars utilisent les longueurs d’onde suivantes :
Infrarouge (1500 -2000 nm) pour la météorologie/Doppler Lidar – Applications scientifiques
Dans le proche infrarouge (850 -940 nm) pour la cartographie terrestre
Bleu-rouge (500 -750 nm) pour la bathymétrie
Ultraviolet (250 nm) pour la météorologie
6-5-Distance
La portée des Lidars varie entre 0,01m à 200m. Selon l’environnement, le Lidar sera exposé à la lumière artificielle, la lumière du soleil, du relief, des éléments transparents, etc. Il faut choisir un Lidar avec une distance appropriée. En effet, en usage intérieur, une distance de détection allant jusqu’à 100m n’a pas forcément beaucoup d’intérêt.

## Slide 18: 6-6-L’Erreur
L’ensemble des Lidars ont deux types d’erreurs dans leur mesure :
L’erreur systématique : ce type d’erreur déplace toutes les mesures de façon systématique et prévisible. Les erreurs systématiques ne peuvent pas être éliminées, mais leur influence peut être minimisée.
L’erreur systématique : ce type d’erreur déplace toutes les mesures de façon systématique et prévisible. Les erreurs systématiques ne peuvent pas être éliminées, mais leur influence peut être minimisée.
L’erreur aléatoire : des erreurs supplémentaires, dues à l’environnement et aux paramètres physiques (réfractions, diffraction, etc.), peuvent également survenir. Une erreur aléatoire se produit lorsque les mêmes mesures exactes effectuées par le Lidar affichent des valeurs différentes.
L’erreur totale sur la distance varie de ±10mm à ±200mm en fonction des Lidars.

## Slide 19: 6-7-Avantages et inconvénients du Lidar
Les données peuvent être collectées rapidement et avec une grande précision
Le LiDAR peut facilement être intégré avec d’autres capteurs : sonar, caméra, IMU, GPS, capteurs ToF
La technologie LiDAR peut être utilisée à la lumière du jour ou dans l’obscurité, grâce à un capteur d’éclairage actif
Peut être utilisé pour collecter des données sur les endroits inaccessibles à l’homme
Les LiDAR sont rapides et très précis. C’est un excellent outil pour recueillir des données sur de vastes étendues de terre
Une fois correctement configuré, un LiDAR est une technologie autonome et peut fonctionner tout seul.
Avantages du Lidar

## Slide 20: 6-7-Avantages et inconvénients du Lidar
Le Lidar peut être coûteux selon les spécifications requises par votre projet
Les Lidar sont inefficaces en cas de fortes pluies, de nuages bas, de brouillard ou de fumée, ou encore en présence d’obstacles transparents
L’analyse de l’énorme quantité de données recueillies peut prendre du temps et des ressources
Les puissants faisceaux laser utilisés dans certains Lidar peuvent endommager l’œil humain
Il est difficile de pénétrer la matière très dense
Inconvénients du LiDAR

## Slide 21: Bibliographie
G. Asch et coll. Les capteurs en instrumentation industrielle, Dunod, 2006 (ISBN 2-10-005777-4)
https://blog.generationrobots.com/fr/qu-est-ce-que-la-technologie-lidar/
https://www.bannerengineering.com/fr/fr/company/expert-insights/ultrasonic-sensors-101.html/
https://leddartech.com/fr/pourquoi-lidar/
https://www.microsonic.de/fr/support/capteurs-%C3%A0-ultrasons/principe.htm