## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: Séquence IX_2
Les capteurs extéroceptifs:
Accéléromètre non asservis
Principe de fonctionnement, technologie, caractéristiques et interfaçage
Capteur de positionnement: Le GPS et le DGPS

## Slide 3: Accéléromètre
Un accéléromètre est un capteur qui, fixé à un mobile ou tout autre objet, sert à mesurer l'accélération de ce dernier.
Bien que l'accélération soit définie en m/s2 (SI), la majorité des documentations sur ces capteurs expriment l'accélération en «g» (accélération causée par la gravitation terrestre, soit g = 9, 80 m/s2).

## Slide 4: Modélisation d’un accéléromètre
Un accéléromètre peut être modélisé par un système masse-ressort.
A l'équilibre, la position x de la masse m sera la référence, par conséquent x=0.
Si le support subit une accélération verticale, vers le haut, deux choses vont avoir lieu : Ce support va se déplacer vers le haut d'une part et , à cause de l'inertie de la masse m, celle-ci va avoir tendance à rester à sa position de départ, forçant le ressort à se comprimer d'autre part. La valeur x sera d'autant plus grande que l'accélération appliquée au support sera importante.

## Slide 5: Modélisation (suite)
On peut montrer à l'aide du principe fondamental de la dynamique pour un dispositif non-amorti que :
m + kx = ky
avecl'accélération de la masse m et y la position du support (comparé à un référentiel galiléen).
Il apparaît clairement que cette accélération est proportionnelle à x - y. En mesurant simplement le déplacement de la masse m comparé à son support, on peut connaître l'accélération subie par ce dernier.

## Slide 6: PRINCIPE DE BASE
Le principe de l'ensemble des accéléromètres est basé sur la loi fondamentale de la dynamique F = m·a (F : force (N), m : masse (kg), a : accélération (m/s2) ).
Plus exactement, il consiste en l'égalité entre la force d'inertie de la masse sismique du capteur et une force de rappel appliquée à cette masse.
On peut distinguer deux grandes familles d'accéléromètres : les accéléromètres non asservis et les accéléromètres à asservissement.

## Slide 7: Accéléromètres non asservis
Sur les capteurs de type non asservis (boucle ouverte), l'accélération est mesurée par son image « directe » : le déplacement de la masse sismique (masse d'effort ou encore masse d'épreuve) du capteur pour atteindre l'égalité entre la force de rappel et sa force d'inertie.
Il existe un grand nombre d'accéléromètres non asservis différents :
à détection piézoélectrique
à détection piézorésistive
à jauge de contrainte/extensométrie
à détection capacitive
à détection inductive (ou réluctance variable)
à détection optique
à poutre vibrante
à ondes de surface

## Slide 8: Accéléromètres à asservissement
Pour les accéléromètres à asservissement, l'accélération est mesurée à la sortie d'une boucle à contre-réaction comportant un correcteur type P.I. (Proportionnel Intégral ). Un capteur à détection de déplacement (type non asservis) permet la mesure de l'accélération immédiate. Elle est la valeur d'entrée de notre boucle d'asservissement.
En sortie de cette boucle, l'accélération est obtenue par la lecture de l’énergie nécessaire à la force de rappel permettant le retour de la masse sismique à sa position initiale.
Il existe plusieurs types de capteurs à asservissement :
à détection capacitive
à détection inductive
à détection optique

## Slide 9: Principaux paramètres propres à un accéléromètre
Les principaux paramètres d'un capteur d'accélération sont :
l'étendue de mesure (en g=9,80665 m/s2)
la bande passante (en Hz)
la précision, la sensibilité
la gamme de température d'utilisation
la masse du capteur, la finesse
la sensibilité transversale
le nombre d'axe (1 à 3 axes)
l'électronique intégrée
le prix
Toutes ces caractéristiques interagissent et caractérisent un principe, une technologie ou un procédé de fabrication.

## Slide 10: Applications
Les applications de ce capteur sont très diverses :
la mesure de vitesse (par intégration)
la mesure de déplacement (par double intégration)
le diagnostique de machine (par analyse vibratoire)
la détection de défaut dans les matériaux (en mesurant la propagation d'une vibration à travers les matériaux)
Néanmoins, elles sont généralement classées en trois grandes catégories :
Les chocs
L'accélération vibratoire
L'accélération de mobiles

## Slide 11: Le GPS: Introduction
Le Global Positioning System (GPS) est un système de radionavigation par satellites mis en place par la Défense américaine en vue d'applications de positionnement militaire et, en second lieu, mis à la disposition de la communauté civile.
C’est un système complexe qui peut servir à établir une position avec une exactitude allant de 100 m à quelques millimètres, selon l'équipement utilisé et la procédure suivie. En règle générale, plus l'exactitude du positionnement est grande, plus les coûts sont élevés et plus les procédures d'observation et de traitement sont complexes.

## Slide 12: PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU GPS

## Slide 13: PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU GPS
Le principe de fonctionnement repose sur la trilatération de signaux électromagnétiques synchronisés émis par les satellites. Pour assurer la précision du positionnement, le système GPS utilise des technologies sophistiquées : horloges atomiques embarquées, compensation d’effets relativistes, mise en place de stations d'observation et de synchronisation. Les coordonnées terrestres calculées se réfèrent au système géodésique WGS84
Mesure de la distance du récepteur par rapport à un satellite
Les satellites envoient des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse de la lumière. Connaissant celle-ci, on peut alors calculer la distance qui sépare le satellite du récepteur en connaissant le temps que l'onde a mis pour parcourir ce trajet.

## Slide 14: Comment s’effectue la mesure de la distance
Pour mesurer le temps mis par l'onde pour lui parvenir, le récepteur GPS compare l'heure d'émission — incluse dans le signal — à l'heure de réception de l'onde par le récepteur. Cette mesure, après multiplication par la vitesse du signal, fournit une pseudo-distance, assimilable à une distance, mais entachée d'une erreur de synchronisation des horloges du satellite et du récepteur, et de dégradations comme celles dues à la traversée de l'atmosphère. L'erreur d'horloge peut être modélisée sur une période assez courte à partir des mesures sur plusieurs satellites.

## Slide 15: Calcul de la position
Connaissant les positions des satellites à l'heure d'émission des signaux, et les pseudo-distances mesurées, le calculateur du récepteur est en mesure de résoudre un système d’équations dont les quatre inconnues sont la position du récepteur (trois inconnues) et le décalage de son horloge par rapport au temps GPS.
Ce calcul est possible dès que l'on dispose des mesures relatives à quatre satellites ;
La résolution de l'équation de navigation peut se faire par la méthode des moindres carrés et la méthode de Bancroft1. Elle nécessite quatre équations (quatre satellites).
1: S. Bancroft, An algebraic solution of the GPS equations, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 21 (1985) p. 56–59

## Slide 16: Résolution de l'équation de navigation
Chaque signal satellite donne au récepteur l'équation suivante :

## Slide 18
Remarque : le nombre de lignes de a, B et e doit être le même et supérieur ou égal à 4.

## Slide 19
En considérant Λ comme une constante, on peut résoudre l'équation précédente par la méthode des moindres-carrés qui donne pour solution:
On peut ensuite utiliser
et résoudre l'équation ainsi définie dont les solutions sont les racines d’un polynôme du second degrés:

## Slide 20: Bibliographie
G. Asch et coll. Les capteurs en instrumentation industrielle, Dunod, 2006 (ISBN 2-10-005777-4)
https://www.campbellsci.fr/gps16x-hvs
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cepteur_GPS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
http://www.cartographie.ird.fr/images/univ_ete/img/GPS_IRD_2012b.pdf
https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/GPS_Guide_f/GPS_Guide_f.pdf
https://blog.generationrobots.com/fr/qu-est-ce-que-la-technologie-lidar/