## Slide 1: UE 21: Capteurs Proprioceptifs et Extéroceptifs
Aïcha FONTE Licence Robotique

## Slide 2: Séquence X
Centrale Inertielle (IMU)
Principe de fonctionnement, technologie, caractéristiques, hybridation.
L'odométrie: Principe, technologie, limites

## Slide 3: Centrale Inertielle (IMU)
Une centrale inertielle est un instrument utilisé en navigation, capable d'intégrer les mouvements d'un mobile (accélération et vitesse angulaire) pour estimer son orientation (angles de roulis, de tangage et de cap), sa vitesse linéaire et sa position. L'estimation de position est relative au point de départ ou au dernier point de recalage.
1. Définition

## Slide 4: 2. Description
Une centrale inertielle est un équipement de navigation comportant six capteurs ou neuf selon les types (I ou II):
trois gyromètres mesurant les trois composantes du vecteur vitesse angulaire (vitesses de variation des angles de roulis, de tangage et de lacet) ; et
trois accéléromètres mesurant les trois composantes du vecteur force spécifique.
A partir des mesures de ces six capteurs, le calculateur de la centrale inertielle réalise l'intégration en temps réel des angles d’attitude, du vecteur vitesse et de la position.

## Slide 5: 3. Principe de fonctionnement
Figure 1 : principe de fonctionnement d’une centrale inertielle

## Slide 6: 3. Principe de fonctionnement (suite)
Le système inertiel est indépendant et fourni des informations avec une cadence de l’ordre de 100Hz, il fournit des informations pouvant servir à une fusion de données; cependant son plus gros désavantage est qu’il dérive.
Les mesures fournies par des accéléromètres et des gyroscopes sont employées pour estimer la position et l’orientation d’un objet relativement à un point de départ, à une orientation et à une vitesse connus.
Comme le montre la figure1, le calcul du déplacement élémentaire du véhicule est obtenu par double intégration des mesures fournies par les accéléromètres. Quant à l’orientation, elle est déterminée à partir des mesures fournies par les gyroscopes.

## Slide 7: 4. Erreurs du système Inertiel
Le biais est l’erreur la plus évidente. Il s’agit tout simplement d’une valeur additionnelle. Pour l’accéléromètre, un biais constant ε lorsqu’il est doublement intégré conduit à une erreur dans le calcul de la position s(t) qui augmente d’une manière quadratique avec le temps.
4.1. Le biais
Où 𝑡 est le temps d’intégration. Il est possible d’estimer le biais en mesurant une moyenne d’ensemble de la sortie de l’accéléromètre lorsque le système ne subit aucun mouvement. Pour le gyroscope, le biais qui cause une erreur angulaire croît linéairement avec le temps.
𝜃(𝑡) = 𝜀.t

## Slide 8
Il est également possible d’estimer le biais comme dans le cas de l’accéléromètre et une fois trouvé, il est facile de le compenser par une simple soustraction.
Cette évolution du biais dans les deux cas, nommée dérive, est entre autres due aux variations de la température. Par conséquent la dérive est particulièrement forte pendant les premières minutes après la mise sous tension quand les composants électroniques s’échauffent.
Les variations possibles à chaque mise sous tension sont souvent données sous le nom de « stabilité de biais » dans les spécifications techniques d’une centrale inertielle.

## Slide 9
4.2. Le bruit
Il s’agit du bruit dans les composants électroniques (thermomécanique), le bruit de quantification, etc. Il se modélise par une séquence aléatoire blanche de moyenne nulle non corrélée; dans ce cas chaque variable aléatoire est identiquement distribuée avec une variance 𝜎2.
Pour le gyroscope, l’effet de ce bruit se traduit par une marche aléatoire dont l’écart-type:
𝜎𝜃 (𝑡) = 𝜎.
De la même manière, pour l’accéléromètre on remarque que le bruit blanc crée une marche aléatoire de second ordre de moyenne nulle et d’écart-type:
𝜎𝑠 (𝑡) ≈ 𝜎.𝑡 3 /2 .

## Slide 10
4.3. Facteurs d’échelle (erreur de calibration)
Ils sont surtout dus:
aux erreurs de fabrication ou d’alignement,
au vieillissement du capteur,
aux non-linéarités
Ils n’évoluent pas considérablement.
 Calibration une fois pour toutes dans la plupart des cas.
Le plus gros contributeur à l'erreur d'une centrale à inertie est le gyromètre. Ceci est dû au fait qu'il est intégré une fois de plus que l'accéléromètre, donc le biais de mesure de la vitesse angulaire engendre de plus grandes erreurs que le biais d'accélération.
Remarque:

## Slide 11: 5. Comment minimiser les dérives de l’IMU?
Pour atteindre une bonne précision, il faut mettre en œuvre:
des gyromètres présentant des erreurs n'excédant pas quelques centièmes de °/h
des accéléromètres de quelques dizaines de µg d'erreur.
Ces capteurs inertiels doivent de plus être acquis à des cadences de plusieurs centaines de hertz.
 Le coût d'une telle centrale à inertie se chiffre en centaines de milliers de dollars.
6. Hybridation
Plutôt que d'utiliser des capteurs inertiels de très haute performance et donc coûteux, une autre solution pour limiter les dérives d'une centrale à inertie est de mettre en œuvre des algorithmes d'hybridation avec d'autres capteurs que les capteurs inertiels.

## Slide 12
Un exemple d'algorithme couramment utilisé est le filtre de Kalman, qui permet d'estimer les biais des différents capteurs grâce à des informations de position ou de vitesse tierces (GPS, capteur de vitesse sol, radar, doppler, odomètre, capteurs de vitesse air…).
6. Hybridation (suite)
De telles hybridations permettent d'utiliser des capteurs inertiels bien moins coûteux, en sacrifiant l'indépendance inhérente aux centrales inertielles.

## Slide 13: L’Odométrie
L’odométrie est une technique permettant d'estimer la position d'un véhicule en mouvement.
1. Définition
L'odométrie repose sur la mesure individuelle des déplacements des roues pour reconstituer le mouvement global du robot. En partant d'une position initiale connue et en intégrant les déplacements mesurés, on peut ainsi calculer à chaque instant la position courante du véhicule.
2. Principe

## Slide 14
Pour calculer le mouvement global du robot à partir des mesures odométriques, il est nécessaire de disposer d'un modèle décrivant le déplacement du robot.
L'exemple le plus courant en robotique est celui d'un robot dont le déplacement est contrôlé par le différentiel de vitesse entre les deux roues motrices.
3. Modèle de déplacement
3.1. Modèle direct
Si on suppose que la trajectoire du robot est un cercle de rayon R parcouru à la vitesse angulaire (R>0 si le cercle est parcouru dans le sens trigonométrique), alors on a :

## Slide 15
Dans ce cas, les vitesses des roues sont données par :
Où:
dg et dd les déplacements respectifs des roues gauche et droite
vg et vd vitesses respectives des roues gauches et droite
X, y, θ les coordonnées du robot (position et orientation dans le sens trigonométrique)
d le déplacement du robot
v la vitesse du robot
e l'écart entre les deux roues
x0, y0 et R les coordonnées du centre O du cercle trajectoire et le rayon de celui-ci.

## Slide 16: 3.1. Modèle inverse
L'odométrie va cependant nécessiter la connaissance du modèle inverse du déplacement du robot : connaissant les mesures odométriques, nous cherchons à retrouver les paramètres de la trajectoire.
Nous pouvons supposer qu'à chaque instant et durant un intervalle de temps très court, la trajectoire du robot s'apparente à un cercle. Il nous suffit donc d'inverser le modèle direct précédemment construit pour un cercle, et nous pourrons reconstruire le rayon de courbure local de la trajectoire et la vitesse du robot.


## Slide 17: 4. Calcul d'odométrie
A chaque instant, les mesures odométriques nous donnent les déplacements des roues dg et dd depuis l'instant précédent.
le modèle inverse (dans lequel l'intervalle de temps a été éliminé et les vitesses remplacées par des déplacements) nous permet de calculer le déplacement d du robot et le rayon de courbure instantané R de la trajectoire.
on calcule le changement d'orientation dθ du robot et les coordonnées du centre O du cercle trajectoire:
on met à jour la position du robot :

## Slide 18: Bibliographie
G. Asch et coll. Les capteurs en instrumentation industrielle, Dunod, 2006 (ISBN 2-10-005777-4)
https://dewetron-services.com/solutions-de-tests-et-de-mesures/centrale-inertielle-automobile
https://www.pm-instrumentation.com/imu-8-centrale-inertielle-6-axes-mems-haute-precision
https://www.generationrobots.com/fr/403520-ellipse-2-micro-imu.html#/147-gyro_range-g4/149-protocol-m1/150-accel_range-a3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odom%C3%A9trie
https://www.generationrobots.com/fr/403520-ellipse-2-micro-imu.html
http://www.headupflight.net/Documents/GPSetinertie.htm
https://blog.generationrobots.com/fr/imu-et-robotique-ce-quil-faut-connaitre/